11月份环境空气质量状况

总体情况：2021年11月，滨海新区环境空气质量达标23天，同比持平，优良天数比例为76.7%；重污染天数0天，同比持平；PM2.5浓度为45µg/m3，同比下降4.3%。6项主要污染物中，PM2.5、PM10、NO2浓度超过国家标准值，SO2、CO、O3这3项污染物浓度均达标。1-11月份，新区累计空气质量优良天数为242天，同比增加13天，优良天数比例为72.5%。

全市排名：11月份，新区环境空气质量综合排名为全市第3名；月度PM2.5浓度排名为全市第2名(并列)，PM2.5同比改善率排名为全市第6名，达标天数比例排名为全市第3名(并列)。

1-11月份，新区综合指数为4.42，综合排名为全市第4名；年度PM2.5累计浓度为37µg/m3，同比下降21.3%，PM2.5同比改善率排名为全市第8名，年度PM2.5浓度排名为全市第5名(并列)，优良天数比率排名为全市第3名。

区域污染特点：永明路PM2.5浓度偏高，受扬尘源、燃烧源和机动车综合影响较大；第四大街PM10浓度偏高，扬尘源影响相对较大；第四大街NO2浓度偏高，机动车影响较大；汉北路SO2浓度偏高、第四大街CO浓度偏高，燃烧源影响较为明显。

街镇排名情况：11月份，滨海新区各街镇空气质量综合排名前三名为小王庄镇、寨上街、汉沽街，排名后三名为古林街、大沽街和海滨街；PM2.5浓度最高的三个点位为古林街、大沽街和太平镇；PM2.5同比改善程度相对较差的三个点位为海滨街、大沽街和古林街。

1-11月份，新区各街镇空气质量综合排名前三名为中塘镇、东疆保税港区和新北街，后三名为太平镇、海滨街和杭州道街。PM2.5浓度最高的点位为太平镇，海滨街和古林街并列倒数第二名；PM2.5同比改善率相对较差的三个点位为古林街、杭州道街和太平镇。臭氧日最大8小时滑动均值第90百分位数最高的三个点位为海滨街、南港工业区和天津港南疆港。优良天数比率相对较低的三个点位为南港工业区、海滨街和河西一经路。

附表1

滨海新区11月份环境空气质量与去年同期对比

| 年份 | 细颗粒物(PM2.5) μg/m3 | 可吸入颗粒物(PM10) μg/m3 | 二氧化硫 (SO2) μg/m3 | 二氧化氮 (NO2) μg/m3 | 一氧化碳(CO) mg/m3 | 臭氧 (O3) μg/m3 | 综合指数PMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数值 | 综合排名 |
| 2020年 | 47 | 74 | 10 | 55 | 1.5 | 63 | 4.72 | 11 |
| 2021年 | 45 | 82 | 9 | 48 | 1.6 | 58 | 4.57 | 3 |
| 同期相比 | ↓4.3% | ↑10.8% | ↓10.0% | ↓12.7% | ↑6.7% | ↓7.9% | ↓3.2% |

注：“↓”表示同比改善，“↑”表示同比恶化，“—”表示同比持平。

附表2

11月份新区污染物浓度和空气质量综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率% | 优良天数比率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 生态城汉北路 | 42 | 78 | 11 | 44 | 1.6 | 62 | 4.38 | -8.7 | 83.3 |
| 2 | 保税区西四道 | 42 | 80 | 6 | 47 | 1.5 | 60 | 4.38 | -8.7 | 76.7 |
| 3 | 汉沽河西一经路 | 46 | 82 | 9 | 49 | 1.7 | 58 | 4.63 | -2.1 | 76.7 |
| 4 | 开发区第四大街 | 47 | 88 | 10 | 55 | 1.9 | 58 | 4.99 | -7.8 | 75.9 |
| 5 | 大港永明路 | 50 | 85 | 9 | 45 | 1.7 | 61 | 4.71 | 4.2 | 73.3 |
| 滨海新区 | 45 | 82 | 9 | 48 | 1.6 | 58 | 4.57 | -4.3 | 80.6 | 76.7 |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和优良天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表3

滨海新区1-11月份各污染物浓度及综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率% | 优良天数比率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 保税区西四道 | 35 | 69 | 7 | 40 | 1.4 | 162 | 4.47 | -27.1 | 72.6 |
| 2 | 生态城汉北路 | 36 | 62 | 9 | 33 | 1.3 | 155 | 4.18 | -20.0 | 76.0 |
| 3 | 开发区第四大街 | 37 | 66 | 8 | 46 | 1.4 | 143 | 4.52 | -26.0 | 74.8 |
| 4 | 大港永明路 | 37 | 63 | 9 | 33 | 1.3 | 166 | 4.29 | -19.6 | 70.5 |
| 5 | 汉沽河西一经路 | 39 | 66 | 9 | 36 | 1.4 | 167 | 4.49 | -15.2 | 70.3 |
| 滨海新区 | 37 | 65 | 8 | 38 | 1.4 | 160 | 4.42 | -21.3 | 72.5 |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和优良天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表4                   2021年11月全市各区环境空气质量综合排名

附表5                          2021年1-11月全市各区环境空气质量综合排名

附表6   11月份滨海新区各街镇环境空气质量综合排名情况

| 排名 | 点位 | 月累计值 | 优良天数比率 | PM2.5同比改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 1 | 小王庄镇 | 4.34 | 35 | 70 | 5 | 48 | 2.7 | 60 | 93.3% | -37.5% |
| 2 | 寨上街 | 4.04 | 38 | 55 | 8 | 46 | 2.1 | 56 | 86.7% | -20.8% |
| 3 | 汉沽街 | 3.44 | 39 | 62 | 15 | 15 | 1.7 | 61 | 83.3% | -22.0% |
| 4 | 保税区海河道 | 4.29 | 34 | 69 | 17 | 48 | 1.8 | 64 | 80.0% | -29.2% |
| 5 | 东疆保税港区 | 4.06 | 33 | 65 | 12 | 42 | 2.0 | 70 | 80.0% | -19.5% |
| 6 | 中塘镇 | 3.96 | 40 | 61 | 9 | 38 | 1.9 | 59 | 86.7% | -13.0% |
| 7 | 杭州道街 | 4.57 | 42 | 65 | 16 | 40 | 2.9 | 71 | 83.3% | -12.5% |
| 8 | 生态城汉北路 | 4.38 | 42 | 78 | 11 | 44 | 1.6 | 62 | 83.3% | -8.7% |
| 9 | 新河街 | 4.68 | 44 | 72 | 15 | 44 | 2.4 | 70 | 83.3% | -17.0% |
| 10 | 高新区高新六路 | 4.15 | 38 | 63 | 10 | 45 | 1.8 | 65 | 80.0% | -5.0% |
| 11 | 胡家园街 | 3.60 | 45 | 43 | 10 | 22 | 2.2 | 69 | 80.0% | -18.2% |
| 12 | 天津港南疆港 | 4.23 | 35 | 54 | 6 | 61 | 1.3 | 80 | 70.0% | -18.6% |
| 13 | 北大港水库 | 4.37 | 45 | 58 | 6 | 38 | 2.6 | 88 | 83.3% | 0.0% |
| 14 | 新北街 | 4.39 | 40 | 63 | 10 | 51 | 2.2 | 56 | 80.0% | 11.1% |
| 15 | 保税区西四道 | 4.38 | 42 | 80 | 6 | 47 | 1.5 | 60 | 76.7% | -8.7% |
| 16 | 杨家泊镇 | 4.67 | 42 | 64 | 14 | 53 | 2.4 | 64 | 73.3% | -10.6% |
| 17 | 新村街（塘沽街和新港街） | 4.73 | 48 | 70 | 9 | 48 | 2.7 | 52 | 79.3% | -14.3% |
| 18 | 南港工业区 | 4.41 | 50 | 41 | 8 | 44 | 2.5 | 85 | 80.0% | 4.2% |
| 19 | 汉沽河西一经路 | 4.63 | 46 | 82 | 9 | 46 | 1.7 | 58 | 76.7% | -2.1% |
| 20 | 开发区第四大街 | 4.99 | 47 | 88 | 10 | 55 | 1.9 | 58 | 75.9% | -7.8% |
| 21 | 北塘街 | 4.70 | 43 | 64 | 7 | 59 | 2.3 | 61 | 60.0% | -6.5% |
| 22 | 新城镇 | 4.61 | 49 | 49 | 10 | 55 | 2.3 | 61 | 70.0% | -3.9% |
| 23 | 大港永明路 | 4.71 | 50 | 85 | 9 | 45 | 1.7 | 61 | 73.3% | 4.2% |
| 24 | 太平镇 | 4.63 | 54 | 74 | 12 | 32 | 2.5 | 64 | 73.3% | -1.8% |
| 25 | 海滨街 | 4.66 | 53 | 63 | 14 | 42 | 1.9 | 78 | 76.7% | 26.2% |
| 26 | 大沽街 | 5.39 | 56 | 84 | 17 | 59 | 2.0 | 52 | 70.0% | 14.3% |
| 27 | 古林街 | 5.17 | 58 | 67 | 18 | 40 | 3.6 | 56 | 70.0% | 13.7% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和优良天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.区控点位天津港北疆港、开发区顺河路因监测点位设置调整无监控数据来源，均不纳入统计排名。

3.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

新区1-11月份各街镇空气质量排名情况

| 排名 | 点位 | 月累计值 | 优良天数比率 | PM2.5同比改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 1 | 中塘镇 | 3.86 | 35 | 55 | 8 | 27 | 1.8 | 130 | 86.2% | -25.5% |
| 2 | 东疆保税港区 | 4.33 | 34 | 60 | 11 | 41 | 1.6 | 143 | 79.0% | -29.2% |
| 3 | 新北街 | 4.44 | 34 | 61 | 10 | 40 | 2.4 | 133 | 83.2% | -17.1% |
| 4 | 生态城汉北路 | 4.18 | 36 | 62 | 9 | 33 | 1.3 | 155 | 76.0% | -20.0% |
| 5 | 保税区海河道 | 4.46 | 37 | 60 | 11 | 39 | 1.8 | 148 | 76.0% | -22.9% |
| 6 | 开发区第四大街 | 4.52 | 37 | 66 | 8 | 46 | 1.4 | 143 | 74.8% | -26.0% |
| 7 | 保税区西四道 | 4.47 | 35 | 69 | 7 | 40 | 1.4 | 162 | 72.6% | -27.1% |
| 8 | 新河街 | 4.64 | 41 | 68 | 11 | 38 | 1.9 | 143 | 77.2% | -22.6% |
| 9 | 小王庄镇 | 4.69 | 41 | 67 | 8 | 33 | 2.5 | 155 | 75.7% | -25.5% |
| 10 | 高新区高新六路 | 4.34 | 36 | 56 | 7 | 34 | 2.3 | 154 | 74.8% | -18.2% |
| 11 | 汉沽街 | 4.11 | 40 | 55 | 10 | 24 | 2.0 | 145 | 75.4% | -21.6% |
| 12 | 新城镇 | 4.21 | 42 | 58 | 8 | 30 | 1.8 | 136 | 79.8% | -17.6% |
| 13 | 北大港水库 | 4.41 | 40 | 55 | 10 | 28 | 2.7 | 149 | 76.8% | -16.7% |
| 14 | 大沽街 | 4.98 | 42 | 68 | 11 | 52 | 2.0 | 132 | 76.1% | -17.6% |
| 15 | 天津港南疆港 | 4.78 | 36 | 57 | 9 | 46 | 2.3 | 169 | 72.2% | -18.2% |
| 16 | 北塘街 | 4.92 | 41 | 61 | 11 | 43 | 2.7 | 150 | 71.9% | -24.1% |
| 17 | 大港永明路 | 4.29 | 37 | 63 | 9 | 33 | 1.3 | 166 | 70.5% | -19.6% |
| 18 | 古林街 | 4.36 | 45 | 58 | 9 | 26 | 2.4 | 135 | 80.1% | -6.3% |
| 19 | 南港工业区 | 4.74 | 40 | 51 | 9 | 35 | 2.7 | 185 | 65.3% | -18.4% |
| 20 | 杨家泊镇 | 4.85 | 43 | 64 | 11 | 40 | 2.8 | 132 | 75.8% | -14.0% |
| 21 | 寨上街 | 4.82 | 42 | 58 | 12 | 39 | 2.5 | 157 | 74.4% | -14.3% |
| 22 | 汉沽河西一经路 | 4.49 | 39 | 66 | 9 | 36 | 1.4 | 167 | 70.3% | -15.2% |
| 23 | 胡家园街 | 4.33 | 42 | 51 | 13 | 31 | 1.7 | 155 | 73.9% | -10.6% |
| 24 | 杭州道街 | 4.94 | 42 | 62 | 14 | 39 | 2.5 | 162 | 73.8% | -6.7% |
| 25 | 海滨街 | 4.50 | 45 | 56 | 9 | 26 | 1.7 | 189 | 66.5% | -11.8% |
| 26 | 太平镇 | 4.74 | 46 | 65 | 8 | 27 | 2.6 | 167 | 70.6% | -8.0% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和优良天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.区控点位天津港北疆港、开发区顺河路因监测点位设置调整无监控数据来源，均不纳入统计排名。

3.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

4.新村街（塘沽街和新港街）因有效数据不足未纳入统计。

# Text boxes

附表7