12月份环境空气质量状况

总体情况：2021年12月，滨海新区环境空气质量达标23天，同比增加2天，优良天数比例为74.2%；重污染天数0天，同比持平；PM2.5浓度为49µg/m3，同比下降9.3%。6项主要污染物中，PM2.5、PM10、NO2浓度超过国家标准值，SO2、CO、O3这3项污染物浓度均达标。1-12月份，新区累计空气质量优良天数为265天，同比增加14天，优良天数比例为72.6%。

全市排名：12月份，新区环境空气质量综合排名为全市第4名；月度PM2.5浓度排名为全市第6名(并列)，PM2.5同比改善率排名为全市第3名，达标天数比例排名为全市第6名(并列)。

1-12月份，新区综合指数为4.49，综合排名为全市第5名；年度PM2.5累计浓度为38µg/m3，同比下降20.8%，PM2.5同比改善率排名为全市第8名，年度PM2.5浓度排名为全市第5名(并列)，优良天数比率排名为全市第3名。

区域污染特点：永明路PM2.5浓度偏高，受扬尘源、燃烧源和机动车综合影响较大；第四大街PM10浓度偏高，扬尘源影响相对较大；第四大街NO2浓度偏高，机动车影响较大；河西一经路SO2浓度偏高，燃烧源影响较为明显。

街镇排名情况：12月份，滨海新区各街镇空气质量综合排名前三名为小王庄镇、保税区海河道、东疆保税港区，排名后三名为大沽街、古林街和新城镇；古林街、大沽街并列为PM2.5浓度最高的点位，太平镇位列倒数第三名；PM2.5同比改善程度相对较差的三个点位为高新区高新六路、河西一经路和胡家园街。

1-12月份，新区各街镇空气质量综合排名前三名为东疆保税港区、中塘镇和新北街，后三名为太平镇、海滨街和杭州道街。PM2.5浓度最高的三个点位为太平镇、古林街和海滨街；PM2.5同比改善率相对较差的三个点位为古林街、杭州道街和太平镇。臭氧日最大8小时滑动均值第90百分位数最高的三个点位为海滨街、南港工业区和永明路。优良天数比率相对较低的三个点位为南港工业区、海滨街和永明路。

附表1

滨海新区12月份环境空气质量与去年同期对比

| 年份 | 细颗粒物(PM2.5) μg/m3 | 可吸入颗粒物(PM10) μg/m3 | 二氧化硫 (SO2) μg/m3 | 二氧化氮 (NO2) μg/m3 | 一氧化碳(CO) mg/m3 | 臭氧 (O3) μg/m3 | 综合指数PMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数值 | 综合排名 |
| 2020年 | 54 | 78 | 12 | 57 | 2.0 | 56 | 5.13 | 14 |
| 2021年 | 49 | 86 | 11 | 52 | 1.4 | 55 | 4.80 | 4 |
| 同期相比 | ↓9.3% | ↑10.3% | ↓8.3% | ↓8.8% | ↓30.0% | ↓1.8% | ↓6.4% |

注：“↓”表示同比改善，“↑”表示同比恶化，“—”表示同比持平。

附表2

12月份新区污染物浓度和空气质量综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率% | 优良天数比率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 生态城汉北路 | 45 | 85 | 10 | 50 | 1.4 | 57 | 4.63 | -13.5 | 80.6 |
| 2 | 保税区西四道 | 46 | 79 | 8 | 51 | 1.4 | 55 | 4.54 | -13.2 | 80.6 |
| 3 | 开发区第四大街 | 49 | 91 | 10 | 57 | 1.4 | 54 | 4.98 | -16.9 | 73.3 |
| 4 | 汉沽河西一经路 | 48 | 87 | 13 | 51 | 1.4 | 57 | 4.82 | -4.0 | 77.4 |
| 5 | 大港永明路 | 54 | 89 | 11 | 49 | 1.2 | 55 | 4.85 | -8.5 | 74.2 |
| 滨海新区 | 49 | 86 | 11 | 52 | 1.4 | 55 | 4.80 | -9.3 | 80.6 | 74.2 |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和优良天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表3

滨海新区1-12月份各污染物浓度及综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率% | 优良天数比率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 生态城汉北路 | 36 | 64 | 9 | 35 | 1.4 | 153 | 4.28 | -21.7 | 76.4 |
| 2 | 保税区西四道 | 36 | 70 | 7 | 41 | 1.4 | 160 | 4.52 | -26.5 | 73.3 |
| 3 | 开发区第四大街 | 39 | 68 | 8 | 47 | 1.4 | 139 | 4.61 | -22.0 | 74.6 |
| 4 | 大港永明路 | 39 | 65 | 9 | 34 | 1.3 | 166 | 4.40 | -17.0 | 70.8 |
| 5 | 汉沽河西一经路 | 40 | 68 | 9 | 37 | 1.4 | 163 | 4.55 | -14.9 | 70.9 |
| 滨海新区 | 38 | 67 | 8 | 39 | 1.4 | 156 | 4.49 | -20.8 | 72.6 |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和优良天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表4                   2021年12月全市各区环境空气质量综合排名

附表5                          2021年1-12月全市各区环境空气质量综合排名

附表6   12月份滨海新区各街镇环境空气质量综合排名情况

| 排名 | 点位 | 月累计值 | 优良天数比率 | PM2.5同比改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 1 | 小王庄镇 | 4.68 | 40 | 79 | 9 | 45 | 3.2 | 53 | 96.8% | -45.2% |
| 2 | 保税区海河道 | 4.62 | 38 | 77 | 18 | 50 | 2.2 | 52 | 83.9% | -37.7% |
| 3 | 东疆保税港区 | 4.36 | 32 | 73 | 16 | 42 | 2.8 | 62 | 96.8% | -20.0% |
| 4 | 寨上街 | 4.20 | 34 | 65 | 11 | 53 | 1.8 | 55 | 83.9% | -32.0% |
| 5 | 新村街（塘沽街和新港街） | 4.91 | 45 | 72 | 12 | 50 | 3.3 | 50 | 83.9% | -32.8% |
| 6 | 中塘镇 | 4.37 | 46 | 73 | 11 | 40 | 2.1 | 50 | 83.9% | -34.3% |
| 7 | 北大港水库 | 4.37 | 44 | 63 | 6 | 37 | 2.8 | 77 | 83.9% | -20.0% |
| 8 | 新河街 | 4.75 | 46 | 84 | 19 | 41 | 1.9 | 66 | 87.1% | -23.3% |
| 9 | 新北街 | 4.49 | 36 | 68 | 13 | 57 | 2.0 | 54 | 87.1% | -7.7% |
| 10 | 汉沽街 | 3.47 | 45 | 52 | 17 | 16 | 1.6 | 58 | 83.9% | -18.2% |
| 11 | 北塘街 | 4.22 | 44 | 75 | 8 | 32 | 2.1 | 68 | 80.6% | -22.8% |
| 12 | 高新区高新六路 | 4.70 | 44 | 78 | 13 | 49 | 1.9 | 64 | 83.9% | 4.8% |
| 13 | 天津港南疆港 | 4.54 | 38 | 54 | 7 | 68 | 1.7 | 68 | 61.3% | -28.3% |
| 14 | 生态城汉北路 | 4.63 | 45 | 85 | 10 | 50 | 1.4 | 57 | 80.6% | -13.5% |
| 15 | 杭州道街 | 4.99 | 45 | 72 | 14 | 51 | 2.9 | 69 | 71.0% | -25.0% |
| 16 | 保税区西四道 | 4.54 | 46 | 79 | 8 | 51 | 1.4 | 55 | 80.6% | -13.2% |
| 17 | 杨家泊镇 | 4.98 | 42 | 76 | 16 | 58 | 2.4 | 59 | 74.2% | -6.7% |
| 18 | 太平镇 | 4.79 | 57 | 82 | 16 | 33 | 2.1 | 57 | 74.2% | -23.0% |
| 19 | 开发区第四大街 | 4.98 | 49 | 91 | 10 | 57 | 1.4 | 54 | 73.3% | -16.9% |
| 20 | 汉沽河西一经路 | 4.82 | 48 | 87 | 13 | 51 | 1.4 | 57 | 77.4% | -4.0% |
| 21 | 大港永明路 | 4.85 | 54 | 89 | 11 | 49 | 1.2 | 55 | 74.2% | -8.5% |
| 22 | 海滨街 | 4.91 | 55 | 70 | 15 | 49 | 1.9 | 61 | 74.2% | -9.8% |
| 23 | 南港工业区 | 4.38 | 52 | 48 | 7 | 44 | 2.4 | 61 | 71.0% | -16.1% |
| 24 | 胡家园街 | 3.85 | 53 | 50 | 6 | 26 | 1.9 | 64 | 74.2% | -5.4% |
| 25 | 新城镇 | 5.18 | 55 | 54 | 11 | 70 | 2.2 | 58 | 58.1% | -16.7% |
| 26 | 古林街 | 5.27 | 58 | 76 | 22 | 43 | 3.1 | 47 | 71.0% | -12.1% |
| 27 | 大沽街 | 5.66 | 58 | 94 | 20 | 62 | 1.8 | 52 | 61.3% | -7.9% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和优良天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.区控点位天津港北疆港、开发区顺河路因监测点位设置调整无监控数据来源，均不纳入统计排名。

3.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

新区1-12月份各街镇空气质量排名情况

| 排名 | 点位 | 月累计值 | 优良天数比率 | PM2.5同比改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 1 | 东疆保税港区 | 4.36 | 34 | 61 | 11 | 41 | 1.8 | 137 | 80.5% | -27.7% |
| 2 | 中塘镇 | 3.96 | 36 | 57 | 8 | 28 | 1.9 | 130 | 86.0% | -26.5% |
| 3 | 新北街 | 4.47 | 34 | 62 | 10 | 41 | 2.4 | 130 | 83.6% | -15.0% |
| 4 | 小王庄镇 | 4.74 | 41 | 68 | 8 | 34 | 2.7 | 151 | 77.5% | -28.1% |
| 5 | 保税区海河道 | 4.47 | 37 | 61 | 12 | 40 | 1.8 | 143 | 76.7% | -24.5% |
| 6 | 生态城汉北路 | 4.28 | 36 | 64 | 9 | 35 | 1.4 | 153 | 76.4% | -21.7% |
| 7 | 新河街 | 4.66 | 41 | 69 | 12 | 38 | 1.9 | 139 | 78.0% | -22.6% |
| 8 | 保税区西四道 | 4.52 | 36 | 70 | 7 | 41 | 1.4 | 160 | 73.3% | -26.5% |
| 9 | 北大港水库 | 4.41 | 40 | 56 | 9 | 29 | 2.7 | 146 | 77.5% | -16.7% |
| 10 | 开发区第四大街 | 4.61 | 39 | 68 | 8 | 47 | 1.4 | 139 | 74.6% | -22.0% |
| 11 | 汉沽街 | 4.13 | 41 | 55 | 11 | 24 | 2.0 | 142 | 76.2% | -19.6% |
| 12 | 天津港南疆港 | 4.78 | 36 | 57 | 9 | 47 | 2.3 | 164 | 71.3% | -20.0% |
| 13 | 高新区高新六路 | 4.42 | 37 | 58 | 8 | 35 | 2.3 | 151 | 75.5% | -15.9% |
| 14 | 北塘街 | 4.87 | 41 | 62 | 11 | 42 | 2.6 | 148 | 72.6% | -25.5% |
| 15 | 寨上街 | 4.81 | 41 | 59 | 12 | 40 | 2.5 | 155 | 75.2% | -16.3% |
| 16 | 新城镇 | 4.36 | 44 | 58 | 9 | 33 | 1.8 | 135 | 78.0% | -15.4% |
| 17 | 大沽街 | 5.05 | 43 | 70 | 12 | 53 | 2.0 | 126 | 74.9% | -17.3% |
| 18 | 大港永明路 | 4.40 | 39 | 65 | 9 | 34 | 1.3 | 166 | 70.8% | -17.0% |
| 19 | 古林街 | 4.54 | 46 | 60 | 11 | 28 | 2.7 | 130 | 79.3% | -8.0% |
| 20 | 杨家泊镇 | 4.90 | 43 | 65 | 11 | 41 | 2.8 | 132 | 75.6% | -14.0% |
| 21 | 南港工业区 | 4.54 | 41 | 51 | 8 | 33 | 2.5 | 168 | 65.8% | -18.0% |
| 22 | 汉沽河西一经路 | 4.55 | 40 | 68 | 9 | 37 | 1.4 | 163 | 70.9% | -14.9% |
| 23 | 胡家园街 | 4.33 | 43 | 51 | 12 | 31 | 1.8 | 150 | 73.9% | -10.4% |
| 24 | 杭州道街 | 4.97 | 42 | 63 | 14 | 40 | 2.6 | 159 | 73.6% | -8.7% |
| 25 | 海滨街 | 4.56 | 45 | 57 | 10 | 28 | 1.7 | 185 | 67.1% | -13.5% |
| 26 | 太平镇 | 4.80 | 47 | 67 | 9 | 27 | 2.6 | 163 | 70.9% | -9.6% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和优良天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.区控点位天津港北疆港、开发区顺河路因监测点位设置调整无监控数据来源，均不纳入统计排名。

3.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

4.新村街（塘沽街和新港街）因有效数据不足未纳入统计。

# Text boxes

附表7