3月份环境空气质量状况

总体情况：2022年3月，滨海新区环境空气质量达标24天，同比增加11天，达标天数比例为77.4%；重污染天数0天，同比减少3天；PM2.5浓度为46µg/m3，与全市平均水平持平，同比下降31.3%。6项主要污染物中，PM2.5、PM10浓度超过国家标准值，NO2、SO2、CO、O3这4项污染物浓度均达标。1-3月份，新区累计空气质量达标天数为70天，同比增加17天，达标天数比例为77.8%。

全市排名：3月份，新区环境空气质量综合排名为全市第8名；月度PM2.5浓度排名为全市第5名(并列)，PM2.5同比改善率排名为全市第6名，达标天数比例排名为全市第11名(并列)。

1-3月份，新区综合指数为4.37，综合排名为全市第11名；年度PM2.5累计浓度为45µg/m3，与全市平均水平持平，同比下降21.1%，PM2.5同比改善率排名为全市第10名(并列)，年度PM2.5浓度排名为全市第6名(并列)，优良天数比率排名为全市第10名(并列)。

区域污染特点：第四大街、永明路和河西一经路PM2.5浓度均偏高，受扬尘源、燃烧源和机动车综合影响较大；第四大街PM10浓度偏高，受扬尘源影响较大；第四大街NO2浓度显著偏高于新区平均水平，机动车影响较大；永明路O3浓度相对偏高，VOCs排放影响相对较大。

街镇排名情况：3月份，滨海新区各街镇空气质量综合排名前三名为小王庄镇、南港工业区和新城镇，排名后三名为胡家园街、保税区海河道和新河街；PM2.5浓度最高的三个点位为胡家园街、保税区海河道和太平镇；PM2.5同比改善程度相对较差的三个点位为胡家园街、中塘镇和保税区海河道；达标天数比率相对最低的点位为胡家园街，第四大街和新河街并列倒数第二名。

1-3月份，新区各街镇空气质量综合排名并列第一名的点位为新村街、塘沽街和新港街，后三名为胡家园街、汉沽街和北塘街。PM2.5浓度最高的点位为胡家园街，太平镇和汉沽街并列倒数第二名；PM2.5同比改善率相对较差的三个点位为胡家园街、海滨街和新北街；优良天数比率相对较低的三个点位为胡家园街、北塘街和第四大街。

附表1

滨海新区3月份环境空气质量与去年同期对比

| 年份 | 细颗粒物(PM2.5) μg/m3 | 可吸入颗粒物(PM10) μg/m3 | 二氧化硫 (SO2) μg/m3 | 二氧化氮 (NO2) μg/m3 | 一氧化碳(CO) mg/m3 | 臭氧 (O3) μg/m3 | 综合指数PMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数值 | 综合排名 |
| 2021年 | 67 | 111 | 8 | 51 | 1.5 | 96 | 5.89 | 11 |
| 2022年 | 46 | 80 | 10 | 40 | 1.1 | 98 | 4.51 | 8 |
| 同期相比 | ↓31.3% | ↓27.9% | ↑25.0% | ↓21.6% | ↓26.7% | ↑2.1% | ↓23.4% |

注：“↓”表示同比改善，“↑”表示同比恶化，“—”表示同比持平。

附表2

3月份新区污染物浓度和空气质量综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率% | 达标天数比率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 保税区西四道 | 44 | 80 | 9 | 39 | 1.2 | 97 | 4.44 | -33.3 | 80.6 |
| 2 | 汉沽河西一经路 | 47 | 77 | 10 | 39 | 1.2 | 100 | 4.51 | -32.9 | 77.4 |
| 3 | 大港永明路 | 47 | 78 | 10 | 35 | 1.0 | 115 | 4.47 | -29.9 | 80.6 |
| 4 | 生态城汉北路 | 44 | 74 | 9 | 36 | 1.2 | 97 | 4.28 | -30.2 | 74.2 |
| 5 | 开发区第四大街 | 47 | 91 | 10 | 50 | 1.2 | 88 | 4.91 | -30.9 | 67.7 |
| 滨海新区 | 46 | 80 | 10 | 40 | 1.1 | 98 | 4.51 | -31.3 | 80.6 | 77.4 |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表3

滨海新区1-3月份各污染物浓度及综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率% | 优良天数比率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 保税区西四道 | 42 | 70 | 9 | 40 | 1.3 | 85 | 4.20 | -27.6 | 82.2 |
| 2 | 开发区第四大街 | 44 | 78 | 10 | 49 | 1.4 | 81 | 4.62 | -24.1 | 73.0 |
| 3 | 生态城汉北路 | 45 | 69 | 9 | 38 | 1.2 | 88 | 4.23 | -16.7 | 80.0 |
| 4 | 大港永明路 | 47 | 71 | 10 | 36 | 1.2 | 92 | 4.30 | -19.0 | 76.7 |
| 5 | 汉沽河西一经路 | 48 | 74 | 10 | 41 | 1.6 | 93 | 4.60 | -18.6 | 77.8 |
| 滨海新区 | 45 | 73 | 10 | 41 | 1.3 | 85 | 4.37 | -21.1 | 77.8 |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表4                   2022年3月全市各区环境空气质量综合排名

附表5                            2022年1-3月全市各区环境空气质量综合排名

新区3月份各街镇空气质量排名情况

| 排名 | 地区 | 月累计值 | 达标天数比率 | PM2.5同比 改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合 指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 滨海新区 滨海新区 | 4.51 | 46 | 80 | 10 | 40 | 1.1 | 98 | 77.4% | -31.3% |
| 1 | 小王庄镇 | 4.26 | 43 | 68 | 6 | 38 | 1.4 | 105 | 90.3% | -37.7% |
| 2 | 南港工业区 | 4.06 | 42 | 65 | 5 | 37 | 1.5 | 86 | 83.9% | -35.4% |
| 3 | 新城镇 | 4.62 | 43 | 78 | 7 | 53 | 1.2 | 84 | 80.6% | -37.7% |
| 4 | 北大港水库 | 3.85 | 41 | 60 | 6 | 31 | 1.2 | 102 | 87.1% | -28.1% |
| 5 | 寨上街 | 3.97 | 42 | 63 | 9 | 32 | 1.4 | 91 | 77.4% | -42.5% |
| 6 | 杨家泊镇 | 3.95 | 42 | 64 | 6 | 35 | 1.2 | 90 | 77.4% | -39.1% |
| 7 | 天津港南疆港 | 4.31 | 43 | 65 | 5 | 48 | 1.4 | 83 | 80.6% | -31.7% |
| 8 | 新北街 | 4.38 | 40 | 70 | 7 | 49 | 1.3 | 89 | 87.1% | -24.5% |
| 9 | 保税区西四道 | 4.44 | 44 | 80 | 9 | 39 | 1.2 | 97 | 80.6% | -33.3% |
| 10 | 东疆保税港区 | 4.24 | 43 | 61 | 7 | 45 | 1.7 | 73 | 83.9% | -29.5% |
| 11 | 新村街 | 5.16 | 47 | 77 | 12 | 44 | 3.3 | 95 | 83.9% | -29.9% |
| 11 | 塘沽街 | 5.16 | 47 | 77 | 12 | 44 | 3.3 | 95 | 83.9% | -29.9% |
| 11 | 新港街 | 5.16 | 47 | 77 | 12 | 44 | 3.3 | 95 | 83.9% | -29.9% |
| 14 | 大港永明路 | 4.47 | 47 | 78 | 10 | 35 | 1.0 | 115 | 80.6% | -29.9% |
| 15 | 汉沽河西一经路 | 4.51 | 47 | 77 | 10 | 39 | 1.2 | 100 | 77.4% | -32.9% |
| 16 | 高新区高新六路 | 4.31 | 46 | 64 | 8 | 45 | 1.0 | 93 | 77.4% | -30.3% |
| 17 | 生态城汉北路 | 4.28 | 44 | 74 | 9 | 36 | 1.2 | 97 | 74.2% | -30.2% |
| 18 | 海滨街 | 4.26 | 50 | 62 | 10 | 31 | 1.1 | 114 | 83.9% | -25.4% |
| 19 | 中塘镇 | 4.25 | 46 | 68 | 6 | 36 | 0.9 | 118 | 80.6% | -16.4% |
| 20 | 大沽街 | 4.99 | 47 | 73 | 7 | 52 | 2.1 | 105 | 74.2% | -29.9% |
| 21 | 古林街 | 4.39 | 48 | 64 | 10 | 37 | 1.1 | 117 | 74.2% | -30.4% |
| 22 | 开发区第四大街 | 4.91 | 47 | 91 | 10 | 50 | 1.2 | 88 | 67.7% | -30.9% |
| 23 | 太平镇 | 4.50 | 51 | 70 | 6 | 41 | 1.2 | 97 | 80.6% | -27.1% |
| 24 | 汉沽街 | 4.54 | 50 | 64 | 12 | 43 | 1.3 | 95 | 71.0% | -31.5% |
| 25 | 北塘街 | 4.46 | 50 | 64 | 6 | 39 | 1.9 | 89 | 74.2% | -21.9% |
| 26 | 杭州道街 | 4.68 | 48 | 67 | 12 | 50 | 1.3 | 91 | 71.0% | -26.2% |
| 27— | 新河街 | 4.66 | 49 | 73 | 9 | 47 | 1.1 | 97 | 67.7% | -27.9% |
| 28 | 保税区海河道 | 5.00 | 53 | 74 | 10 | 50 | 1.4 | 106 | 74.2% | -17.2% |
| 29— | 胡家园街 | 4.87 | 57 | 71 | 9 | 50 | 0.9 | 96 | 64.5% | -16.2% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

新区1-3月份各街镇空气质量排名情况

| 排名 | 地区 | 年累计值 | 达标天数比率 | PM2.5同比 改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合 指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 滨海新区 滨海新区 | 4.37 | 45 | 73 | 10 | 41 | 1.3 | 85 | 77.8% | -21.1% |
| 1 | 新村街 | 4.62 | 42 | 64 | 10 | 41 | 3.0 | 89 | 87.5% | -26.3% |
| 1 | 塘沽街 | 4.62 | 42 | 64 | 10 | 41 | 3.0 | 89 | 87.5% | -26.3% |
| 1 | 新港街 | 4.62 | 42 | 64 | 10 | 41 | 3.0 | 89 | 87.5% | -26.3% |
| 4 | 保税区西四道 | 4.20 | 42 | 70 | 9 | 40 | 1.3 | 85 | 82.2% | -27.6% |
| 5 | 东疆保税港区 | 4.11 | 40 | 55 | 10 | 42 | 1.9 | 77 | 82.2% | -25.9% |
| 6 | 小王庄镇 | 4.47 | 46 | 64 | 9 | 41 | 2.1 | 86 | 86.7% | -29.2% |
| 7 | 南港工业区 | 4.23 | 42 | 61 | 5 | 36 | 2.8 | 77 | 83.3% | -25.0% |
| 8 | 寨上街 | 4.07 | 42 | 57 | 10 | 37 | 1.7 | 84 | 83.3% | -22.2% |
| 9 | 北大港水库 | 3.90 | 41 | 54 | 6 | 34 | 1.9 | 84 | 85.6% | -18.0% |
| 10 | 天津港南疆港 | 4.07 | 42 | 56 | 6 | 37 | 2.3 | 74 | 82.2% | -22.2% |
| 11 | 杨家泊镇 | 4.35 | 41 | 60 | 12 | 43 | 2.0 | 86 | 81.1% | -25.5% |
| 12 | 新北街 | 4.13 | 38 | 59 | 8 | 48 | 1.5 | 79 | 85.6% | -13.6% |
| 13 | 高新区高新六路 | 4.31 | 43 | 57 | 10 | 43 | 1.9 | 86 | 82.2% | -24.6% |
| 14 | 新城镇 | 4.46 | 44 | 53 | 8 | 53 | 2.0 | 76 | 78.9% | -26.7% |
| 15 | 中塘镇 | 4.27 | 45 | 61 | 7 | 38 | 1.8 | 94 | 82.2% | -16.7% |
| 16 | 大沽街 | 4.80 | 47 | 64 | 11 | 52 | 2.0 | 91 | 76.7% | -26.6% |
| 17 | 新河街 | 4.19 | 46 | 63 | 10 | 35 | 1.6 | 85 | 78.9% | -22.0% |
| 18 | 生态城汉北路 | 4.23 | 45 | 69 | 9 | 38 | 1.2 | 88 | 80.0% | -16.7% |
| 19 | 开发区第四大街 | 4.62 | 44 | 78 | 10 | 49 | 1.4 | 81 | 73.0% | -24.1% |
| 20 | 海滨街 | 4.29 | 49 | 57 | 12 | 34 | 1.7 | 96 | 83.3% | -12.5% |
| 21 | 太平镇 | 4.28 | 51 | 64 | 7 | 38 | 1.2 | 87 | 81.1% | -19.0% |
| 22 | 杭州道街 | 4.49 | 46 | 59 | 13 | 47 | 1.7 | 81 | 73.3% | -22.0% |
| 23 | 大港永明路 | 4.30 | 47 | 71 | 10 | 36 | 1.2 | 92 | 76.7% | -19.0% |
| 24 | 汉沽河西一经路 | 4.60 | 48 | 74 | 10 | 41 | 1.6 | 93 | 77.8% | -18.6% |
| 25 | 保税区海河道 | 4.30 | 47 | 64 | 9 | 40 | 1.5 | 83 | 77.8% | -16.1% |
| 26 | 古林街 | 4.51 | 48 | 60 | 13 | 38 | 1.9 | 101 | 77.8% | -15.8% |
| 27— | 北塘街 | 4.36 | 47 | 58 | 6 | 43 | 1.9 | 84 | 72.2% | -17.5% |
| 28 | 汉沽街 | 4.26 | 51 | 57 | 12 | 34 | 1.6 | 86 | 73.3% | -15.0% |
| 29— | 胡家园街 | 4.81 | 59 | 61 | 11 | 39 | 2.0 | 94 | 70.0% | 1.7% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

# Text boxes

附表6

附表7