6月份环境空气质量状况

总体情况：2022年6月，滨海新区环境空气质量达标21天，同比减少2天，达标天数比例为70.0%；重污染天数1天，同比持平；PM2.5浓度为27µg/m3，优于全市平均水平2µg/m3，同比下降3.6%。6项主要污染物中，O3浓度超过国家标准值，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO这5项污染物浓度均达标。1-6月份，新区累计空气质量达标天数为137天，同比增加12天，达标天数比例为75.7%。

全市排名：6月份，新区环境空气质量综合排名为全市第3名；月度PM2.5浓度排名为全市第6名，PM2.5同比改善率排名为全市第6名，达标天数比例排名为全市第1名。

1-6月份，新区综合指数为4.41，综合排名为全市第7名；年度PM2.5累计浓度为38µg/m3，与全市平均水平持平，同比下降11.6%，PM2.5同比改善率排名为全市第12名(并列)，年度PM2.5浓度排名为全市第7名(并列)，达标天数比率排名为全市第1名。

区域污染特点：河西一经路PM2.5浓度偏高，受扬尘源、燃烧源和机动车综合影响较大；西四道PM10浓度偏高，受扬尘源影响相对较大；第四大街NO2浓度偏高，机动车影响较大；河西一经路、西四道O3浓度显著高于新区平均水平，VOCs排放影响相对较大。

街镇排名情况：6月份，滨海新区各街镇空气质量综合排名前三名为新城镇、第四大街和南港工业区，排名后三名为新河街、杨家泊镇和汉沽街；PM2.5浓度最高的点位为杨家泊镇，新港街和汉沽街并列倒数第二名；PM2.5同比改善程度相对较差的三个点位为新港街、塘沽街和中塘镇；臭氧浓度最高的三个点位为古林街、杭州道街和杨家泊镇；太平镇和杭州道街并列达标天数比率最低的点位，永明路、海滨街、小王庄镇和新河街并列倒数第三名。

1-6月份，新区各街镇空气质量综合排名前三名为小王庄镇、新城镇和东疆保税港区，后三名为胡家园街、汉沽街和保税区海河道。PM2.5浓度最高的三个点位为胡家园街、汉沽街和太平镇；PM2.5同比改善程度相对较差的三个点位为胡家园街、中塘镇和新港街；臭氧浓度最高的点位为古林街，中塘镇和河西一经路并列倒数第二名；达标天数比率最低的三个点位是古林街、胡家园街和汉沽街。

附表1

滨海新区6月份环境空气质量与去年同期对比

| 年份 | 细颗粒物(PM2.5) μg/m3 | 可吸入颗粒物(PM10) μg/m3 | 二氧化硫 (SO2) μg/m3 | 二氧化氮 (NO2) μg/m3 | 一氧化碳(CO) mg/m3 | 臭氧 (O3) μg/m3 | 综合指数PMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数值 | 综合排名 |
| 2021年 | 28 | 51 | 7 | 28 | 1.2 | 171 | 3.72 | 4 |
| 2022年 | 27 | 50 | 8 | 22 | 1.1 | 205 | 3.72 | 3 |
| 同期相比 | ↓3.6% | ↓2.0% | ↑14.3% | ↓21.4% | ↓8.3% | ↑19.9% | —— |

注：“↓”表示同比改善，“↑”表示同比恶化，“—”表示同比持平。

附表2

6月份新区污染物浓度和空气质量综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率 | 达标天数比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 开发区第四大街 | 27 | 53 | 7 | 32 | 1.1 | 188 | 3.91 | -6.9% | 80.0% |
| 2 | 大港永明路 | 26 | 44 | 11 | 16 | 0.9 | 207 | 3.46 | -10.3% | 63.3% |
| 3 | 生态城汉北路 | 28 | 46 | 6 | 18 | 1.2 | 206 | 3.60 | 0.0% | 70.0% |
| 4 | 保税区西四道 | 23 | 57 | 8 | 23 | 1.3 | 214 | 3.84 | 4.5% | 66.7% |
| 5 | 汉沽河西一经路 | 32 | 50 | 9 | 18 | 1.2 | 216 | 3.87 | 3.2% | 70.0% |
| 滨海新区 | 27 | 50 | 8 | 22 | 1.1 | 205 | 3.72 | -3.6% | 80.6 | 70.0% |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表3

滨海新区1-6月份各污染物浓度及综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率% | 达标天数比率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 保税区西四道 | 34 | 67 | 9 | 33 | 1.3 | 165 | 4.25 | -17.1% | 78.5% |
| 2 | 生态城汉北路 | 37 | 64 | 9 | 32 | 1.2 | 169 | 4.28 | -9.8% | 76.8% |
| 3 | 开发区第四大街 | 38 | 71 | 9 | 42 | 1.3 | 155 | 4.59 | -13.6% | 76.7% |
| 4 | 大港永明路 | 38 | 64 | 11 | 28 | 1.1 | 176 | 4.26 | -11.6% | 72.9% |
| 5 | 汉沽河西一经路 | 41 | 69 | 11 | 34 | 1.3 | 180 | 4.63 | -8.9% | 73.5% |
| 滨海新区 | 38 | 67 | 10 | 34 | 1.2 | 166 | 4.41 | -11.6% | 75.7% |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表4                   2022年6月全市各区环境空气质量综合排名

附表5                            2022年1-6月全市各区环境空气质量综合排名

新区6月份各街镇空气质量排名情况

| 排名 | 地区 | 月累计值 | 达标天数比率 | PM2.5同比 改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合 指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 滨海新区 滨海新区 | 3.72 | 27 | 50 | 8 | 22 | 1.1 | 205 | 70.0% | -3.6% |
| 1 | 新城镇 | 4.37 | 32 | 61 | 13 | 41 | 1.0 | 175 | 83.3% | -15.8% |
| 2 | 开发区第四大街 | 3.91 | 27 | 53 | 7 | 32 | 1.1 | 188 | 80.0% | -6.9% |
| 3 | 南港工业区 | 3.60 | 30 | 53 | 5 | 20 | 1.0 | 184 | 73.3% | -18.9% |
| 4 | 东疆保税港区 | 3.66 | 24 | 39 | 7 | 25 | 1.9 | 189 | 76.7% | -7.7% |
| 5 | 古林街 | 4.28 | 28 | 51 | 14 | 34 | 1.1 | 222 | 66.7% | -41.7% |
| 6 | 北大港水库 | 4.04 | 31 | 48 | 10 | 29 | 1.4 | 194 | 73.3% | -13.9% |
| 7 | 天津港南疆港 | 3.80 | 31 | 44 | 5 | 19 | 1.8 | 203 | 80.0% | 0.0% |
| 8 | 新北街 | 4.43 | 30 | 63 | 10 | 34 | 1.5 | 203 | 73.3% | -6.3% |
| 9 | 寨上街 | 3.90 | 39 | 41 | 11 | 19 | 1.7 | 178 | 80.0% | -20.4% |
| 10 | 大沽街 | 4.36 | 34 | 66 | 4 | 39 | 0.9 | 187 | 83.3% | 0.0% |
| 11 | 新村街 | 3.54 | 32 | 58 | 12 | 4 | 1.1 | 195 | 83.3% | 14.3% |
| 12 | 生态城汉北路 | 3.60 | 28 | 46 | 6 | 18 | 1.2 | 206 | 70.0% | 0.0% |
| 13 | 大港永明路 | 3.46 | 26 | 44 | 11 | 16 | 0.9 | 207 | 63.3% | -10.3% |
| 14 | 海滨街 | 3.41 | 32 | 38 | 5 | 14 | 0.7 | 216 | 63.3% | -34.7% |
| 15 | 保税区西四道 | 3.84 | 23 | 57 | 8 | 23 | 1.3 | 214 | 66.7% | 4.5% |
| 16 | 塘沽街 | 4.49 | 33 | 61 | 9 | 51 | 1.0 | 160 | 80.0% | 17.9% |
| 17 | 汉沽河西一经路 | 3.87 | 32 | 50 | 9 | 18 | 1.2 | 216 | 70.0% | 3.2% |
| 18 | 北塘街 | 4.19 | 36 | 48 | 8 | 22 | 1.9 | 210 | 66.7% | -14.3% |
| 19 | 保税区海河道 | 4.06 | 35 | 52 | 5 | 28 | 1.1 | 202 | 66.7% | -7.9% |
| 20 | 太平镇 | 4.00 | 34 | 46 | 5 | 28 | 1.4 | 198 | 56.7% | -27.7% |
| 21 | 胡家园街 | 4.18 | 39 | 53 | 5 | 25 | 1.1 | 211 | 70.0% | -4.9% |
| 22 | 高新区高新六路 | 4.12 | 37 | 54 | 5 | 28 | 1.0 | 201 | 73.3% | 12.1% |
| 23 | 中塘镇 | 3.71 | 32 | 52 | 7 | 22 | 0.7 | 193 | 66.7% | 14.3% |
| 24 | 小王庄镇 | 4.34 | 36 | 59 | 5 | 38 | 0.7 | 201 | 63.3% | -10.0% |
| 25 | 杭州道街 | 4.37 | 36 | 51 | 11 | 30 | 1.2 | 220 | 56.7% | -14.3% |
| 26 | 新港街 | 4.99 | 40 | 59 | 12 | 52 | 1.1 | 196 | 73.3% | 42.9% |
| 27 | 汉沽街 | 4.75 | 40 | 44 | 9 | 47 | 1.5 | 203 | 70.0% | 11.1% |
| 28— | 杨家泊镇 | 4.28 | 41 | 51 | 10 | 22 | 1.2 | 217 | 65.5% | -4.7% |
| 29— | 新河街 | 4.50 | 38 | 57 | 13 | 33 | 1.1 | 203 | 63.3% | 8.6% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

新区1-6月份各街镇空气质量排名情况

| 排名 | 地区 | 年累计值 | 达标天数比率 | PM2.5同比 改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合 指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 滨海新区 滨海新区 | 4.41 | 38 | 67 | 10 | 34 | 1.2 | 166 | 75.7% | -11.6% |
| 1 | 小王庄镇 | 4.54 | 40 | 63 | 7 | 37 | 1.8 | 160 | 82.9% | -21.6% |
| 2 | 新城镇 | 4.73 | 39 | 63 | 9 | 51 | 1.8 | 134 | 82.3% | -18.8% |
| 3 | 东疆保税港区 | 4.36 | 35 | 54 | 9 | 40 | 1.8 | 159 | 80.7% | -16.7% |
| 4 | 保税区西四道 | 4.25 | 34 | 67 | 9 | 33 | 1.3 | 165 | 78.5% | -17.1% |
| 5 | 北大港水库 | 4.04 | 37 | 53 | 7 | 28 | 1.7 | 155 | 82.9% | -11.9% |
| 6 | 寨上街 | 4.48 | 41 | 57 | 11 | 31 | 2.3 | 154 | 81.8% | -18.0% |
| 7 | 高新区高新六路 | 4.48 | 39 | 60 | 9 | 38 | 1.5 | 165 | 79.0% | -17.0% |
| 8 | 新北街 | 4.46 | 35 | 64 | 9 | 42 | 1.5 | 155 | 82.3% | -7.9% |
| 9 | 塘沽街 | 4.80 | 39 | 65 | 9 | 44 | 2.6 | 137 | 82.7% | -9.3% |
| 10 | 南港工业区 | 4.34 | 39 | 62 | 6 | 29 | 2.3 | 149 | 80.1% | -13.3% |
| 11 | 开发区第四大街 | 4.59 | 38 | 71 | 9 | 42 | 1.3 | 155 | 76.7% | -13.6% |
| 12 | 生态城汉北路 | 4.28 | 37 | 64 | 9 | 32 | 1.2 | 169 | 76.8% | -9.8% |
| 13 | 大沽街 | 4.92 | 41 | 68 | 8 | 48 | 1.8 | 160 | 76.2% | -14.6% |
| 14 | 太平镇 | 4.47 | 44 | 60 | 7 | 36 | 1.2 | 165 | 78.5% | -17.0% |
| 15 | 天津港南疆港 | 4.34 | 41 | 56 | 6 | 31 | 2.1 | 154 | 79.6% | -4.7% |
| 16 | 杨家泊镇 | 4.51 | 41 | 60 | 10 | 36 | 1.3 | 172 | 76.1% | -12.8% |
| 17 | 杭州道街 | 4.76 | 41 | 58 | 12 | 41 | 1.7 | 176 | 72.9% | -14.6% |
| 18 | 大港永明路 | 4.26 | 38 | 64 | 11 | 28 | 1.1 | 176 | 72.9% | -11.6% |
| 19 | 新村街 | 4.85 | 42 | 67 | 12 | 27 | 3.0 | 169 | 80.3% | -2.3% |
| 20 | 海滨街 | 4.20 | 42 | 52 | 9 | 26 | 1.4 | 178 | 75.6% | -14.3% |
| 21 | 古林街 | 4.61 | 41 | 60 | 12 | 33 | 1.6 | 184 | 70.7% | -14.6% |
| 22 | 汉沽河西一经路 | 4.63 | 41 | 69 | 11 | 34 | 1.3 | 180 | 73.5% | -8.9% |
| 23 | 新河街 | 4.54 | 43 | 62 | 10 | 35 | 1.4 | 163 | 75.6% | -12.2% |
| 24 | 中塘镇 | 4.46 | 41 | 62 | 7 | 32 | 1.4 | 180 | 73.5% | 2.5% |
| 25 | 新港街 | 5.12 | 43 | 65 | 11 | 44 | 2.6 | 164 | 78.2% | 0.0% |
| 26 | 北塘街 | 4.67 | 43 | 58 | 7 | 39 | 1.9 | 164 | 73.5% | -10.4% |
| 27— | 保税区海河道 | 4.51 | 42 | 62 | 8 | 34 | 1.5 | 169 | 73.5% | -6.7% |
| 28 | 汉沽街 | 4.64 | 47 | 58 | 11 | 37 | 1.4 | 162 | 72.4% | -2.1% |
| 29— | 胡家园街 | 4.90 | 50 | 62 | 10 | 35 | 2.0 | 164 | 71.3% | 4.2% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

# Text boxes

附表6

附表7