7月份环境空气质量状况

总体情况：2022年7月，滨海新区环境空气质量达标19天，同比减少2天，达标天数比例为61.3%；重污染天数0天，同比持平；PM2.5浓度为23µg/m3，与全市平均水平持平，同比上升9.5%。6项主要污染物中，O3浓度超过国家标准值，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO这5项污染物浓度均达标。1-7月份，新区累计空气质量达标天数为156天，同比增加10天，达标天数比例为73.6%。

全市排名：7月份，新区环境空气质量综合排名为全市第8名；月度PM2.5浓度排名为全市第7名（并列），PM2.5同比改善率排名为全市第7名，达标天数比例排名为全市第9名。

1-7月份，新区综合指数为4.23，综合排名为全市第2名；年度PM2.5累计浓度为35µg/m3，优于全市平均水平1µg/m3，同比下降10.3%，PM2.5同比改善率排名为全市第10名(并列)，年度PM2.5浓度排名为全市第2名(并列)，达标天数比率排名为全市第1名。

区域污染特点：第四大街和河西一经路PM2.5浓度均偏高，受扬尘源、燃烧源和机动车综合影响较大；西四道PM10浓度偏高，受扬尘源影响相对较大；第四大街NO2浓度偏高，机动车影响较大；西四道、河西一经路O3浓度显著高于新区平均水平，VOCs排放影响相对较大。

街镇排名情况：7月份，滨海新区各街镇空气质量综合排名前三名为寨上街、新城镇和南港工业区，排名后三名为汉沽街、杨家泊镇和高新区高新六路；PM2.5浓度最高的两个点位为杨家泊镇、汉沽街，高新区高新六路和中塘镇并列倒数第三名；PM2.5同比改善程度相对较差的三个点位为高新区高新六路、中塘镇和杨家泊镇；臭氧浓度最高的三个点位为西四道、河西一经路和北塘街；西四道和河西一经路并列达标天数比率最低的点位，永明路位列倒数第三名。

1-7月份，新区各街镇空气质量综合排名前三名为新城镇、小王庄镇和东疆保税港区，后三名为胡家园街、汉沽街和北塘街。PM2.5浓度最高的两个点位为胡家园街、汉沽街，北塘街、杨家泊镇和太平镇并列倒数第三名；PM2.5同比改善程度相对较差的三个点位为中塘镇、新港街和新村街；杭州道街和西四道并列臭氧浓度最高的点位，古林街和河西一经路并列倒数第三名；达标天数比率最低的两个点位是河西一经路、永明路，胡家园街和汉沽街并列倒数第三名。

附表1

滨海新区7月份环境空气质量与去年同期对比

| 年份 | 细颗粒物(PM2.5) μg/m3 | 可吸入颗粒物(PM10) μg/m3 | 二氧化硫 (SO2) μg/m3 | 二氧化氮 (NO2) μg/m3 | 一氧化碳(CO) mg/m3 | 臭氧 (O3) μg/m3 | 综合指数PMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数值 | 综合排名 |
| 2021年 | 21 | 34 | 6 | 19 | 1.0 | 189 | 3.10 | 9 |
| 2022年 | 23 | 38 | 6 | 19 | 1.0 | 185 | 3.19 | 8 |
| 同期相比 | ↑9.5% | ↑11.8% | —— | —— | —— | ↓2.1% | —— |

注：“↓”表示同比改善，“↑”表示同比恶化，“—”表示同比持平。

附表2

7月份新区污染物浓度和空气质量综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率 | 达标天数比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 生态城汉北路 | 23 | 35 | 6 | 15 | 1.0 | 185 | 3.05 | 4.5% | 67.7% |
| 2 | 保税区西四道 | 19 | 42 | 5 | 24 | 1.2 | 198 | 3.36 | 5.6% | 48.4% |
| 3 | 大港永明路 | 23 | 36 | 7 | 12 | 0.9 | 192 | 3.01 | 9.5% | 53.3% |
| 4 | 开发区第四大街 | 24 | 41 | 6 | 27 | 1.0 | 178 | 3.42 | 14.3% | 80.6% |
| 5 | 汉沽河西一经路 | 24 | 35 | 8 | 19 | 1.0 | 196 | 3.27 | 4.3% | 48.4% |
| 滨海新区 | 23 | 38 | 6 | 19 | 1.0 | 185 | 3.19 | 9.5% | 80.6 | 61.3% |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表3

滨海新区1-7月份各污染物浓度及综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率% | 达标天数比率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 保税区西四道 | 32 | 63 | 8 | 32 | 1.3 | 185 | 4.22 | -15.8% | 74.1% |
| 2 | 开发区第四大街 | 36 | 67 | 9 | 40 | 1.2 | 164 | 4.46 | -10.0% | 77.3% |
| 3 | 生态城汉北路 | 35 | 60 | 8 | 29 | 1.2 | 180 | 4.13 | -7.9% | 75.5% |
| 4 | 大港永明路 | 36 | 60 | 10 | 26 | 1.1 | 180 | 4.11 | -10.0% | 70.1% |
| 5 | 汉沽河西一经路 | 38 | 64 | 10 | 31 | 1.3 | 183 | 4.41 | -9.5% | 69.8% |
| 滨海新区 | 35 | 63 | 9 | 31 | 1.2 | 176 | 4.23 | -10.3% | 73.6% |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表4                   2022年7月全市各区环境空气质量综合排名

附表5                            2022年1-7月全市各区环境空气质量综合排名

新区7月份各街镇空气质量排名情况

| 排名 | 地区 | 月累计值 | 达标天数比率 | PM2.5同比 改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合 指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 滨海新区 滨海新区 | 3.19 | 23 | 38 | 6 | 19 | 1.0 | 185 | 61.3% | 9.5% |
| 1 | 寨上街 | 3.27 | 27 | 43 | 4 | 18 | 1.5 | 158 | 90.3% | -12.9% |
| 2 | 新城镇 | 3.55 | 27 | 43 | 11 | 33 | 0.8 | 154 | 96.8% | -3.6% |
| 3 | 南港工业区 | 3.29 | 26 | 51 | 4 | 18 | 1.2 | 160 | 90.3% | 4.0% |
| 4 | 小王庄镇 | 3.11 | 29 | 45 | 3 | 19 | 0.9 | 140 | 96.8% | -9.4% |
| 5 | 保税区海河道 | 3.21 | 25 | 41 | 7 | 19 | 0.9 | 172 | 74.2% | -10.7% |
| 6 | 古林街 | 3.52 | 25 | 40 | 18 | 24 | 1.0 | 174 | 71.0% | -21.9% |
| 7 | 新河街 | 3.49 | 23 | 38 | 11 | 26 | 1.0 | 193 | 64.5% | -8.0% |
| 8 | 大沽街 | 3.37 | 27 | 54 | 4 | 34 | 0.5 | 125 | 100.0% | 17.4% |
| 9 | 开发区第四大街 | 3.42 | 24 | 41 | 6 | 27 | 1.0 | 178 | 80.6% | 14.3% |
| 10 | 塘沽街 | 4.01 | 25 | 46 | 5 | 54 | 1.0 | 153 | 87.1% | 19.0% |
| 11 | 北大港水库 | 3.11 | 27 | 41 | 4 | 15 | 0.9 | 171 | 77.4% | -6.9% |
| 12 | 生态城汉北路 | 3.05 | 23 | 35 | 6 | 15 | 1.0 | 185 | 67.7% | 4.5% |
| 13 | 新北街 | 3.75 | 23 | 47 | 8 | 30 | 1.4 | 190 | 67.7% | 4.5% |
| 14 | 杭州道街 | 3.60 | 25 | 42 | 10 | 27 | 1.0 | 190 | 64.5% | -7.4% |
| 15 | 东疆保税港区 | 3.66 | 23 | 40 | 7 | 28 | 2.0 | 178 | 77.4% | 27.8% |
| 16 | 天津港南疆港 | 3.04 | 26 | 43 | 6 | 15 | 0.8 | 161 | 87.1% | 23.8% |
| 17 | 太平镇 | 3.35 | 28 | 42 | 11 | 24 | 0.6 | 163 | 80.6% | 3.7% |
| 18 | 胡家园街 | 3.41 | 27 | 42 | 8 | 21 | 0.8 | 188 | 64.5% | 0.0% |
| 19 | 保税区西四道 | 3.36 | 19 | 42 | 5 | 24 | 1.2 | 198 | 48.4% | 5.6% |
| 20 | 大港永明路 | 3.01 | 23 | 36 | 7 | 12 | 0.9 | 192 | 53.3% | 9.5% |
| 21 | 汉沽河西一经路 | 3.27 | 24 | 35 | 8 | 19 | 1.0 | 196 | 48.4% | 4.3% |
| 22 | 新港街 | 3.88 | 28 | 46 | 3 | 42 | 1.1 | 166 | 80.6% | 33.3% |
| 23 | 中塘镇 | 3.26 | 31 | 46 | 5 | 19 | 0.6 | 160 | 90.3% | 47.6% |
| 24 | 北塘街 | 3.71 | 26 | 42 | 6 | 27 | 1.5 | 194 | 58.1% | 8.3% |
| 25 | 新村街 | 2.90 | 28 | 29 | 8 | 8 | 0.7 | 188 | 77.4% | 33.3% |
| 26 | 海滨街 | 3.13 | 29 | 39 | 5 | 13 | 0.8 | 180 | 61.3% | 3.6% |
| 27 | 高新区高新六路 | 3.58 | 31 | 45 | 3 | 30 | 0.8 | 168 | 83.3% | 93.8% |
| 28— | 杨家泊镇 | 4.10 | 43 | 66 | 8 | 19 | 1.0 | 171 | 74.2% | 34.4% |
| 29— | 汉沽街 | 4.61 | 37 | 48 | 10 | 49 | 1.2 | 186 | 58.1% | 27.6% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

新区1-7月份各街镇空气质量排名情况

| 排名 | 地区 | 年累计值 | 达标天数比率 | PM2.5同比 改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合 指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 滨海新区 滨海新区 | 4.23 | 35 | 63 | 9 | 31 | 1.2 | 176 | 73.6% | -10.3% |
| 1 | 新城镇 | 4.61 | 37 | 61 | 9 | 48 | 1.7 | 144 | 84.4% | -17.8% |
| 2 | 小王庄镇 | 4.32 | 38 | 61 | 6 | 34 | 1.8 | 154 | 84.9% | -22.4% |
| 3 | 东疆保税港区 | 4.29 | 33 | 52 | 9 | 38 | 1.9 | 164 | 80.2% | -13.2% |
| 4 | 北大港水库 | 3.92 | 35 | 51 | 7 | 26 | 1.6 | 163 | 82.1% | -12.5% |
| 5 | 寨上街 | 4.33 | 39 | 55 | 10 | 29 | 2.2 | 157 | 83.0% | -17.0% |
| 6 | 南港工业区 | 4.21 | 37 | 60 | 6 | 27 | 2.3 | 149 | 81.6% | -11.9% |
| 7 | 保税区西四道 | 4.22 | 32 | 63 | 8 | 32 | 1.3 | 185 | 74.1% | -15.8% |
| 8 | 新北街 | 4.38 | 33 | 61 | 9 | 40 | 1.5 | 167 | 80.2% | -5.7% |
| 9 | 塘沽街 | 4.73 | 37 | 62 | 9 | 46 | 2.4 | 141 | 83.3% | -5.1% |
| 10 | 开发区第四大街 | 4.46 | 36 | 67 | 9 | 40 | 1.2 | 164 | 77.3% | -10.0% |
| 11 | 大沽街 | 4.75 | 39 | 66 | 7 | 46 | 1.8 | 156 | 79.7% | -11.4% |
| 12 | 高新区高新六路 | 4.40 | 38 | 58 | 8 | 37 | 1.5 | 166 | 79.6% | -9.5% |
| 13 | 天津港南疆港 | 4.17 | 38 | 54 | 6 | 29 | 2 | 157 | 80.7% | -2.6% |
| 14 | 生态城汉北路 | 4.13 | 35 | 60 | 8 | 29 | 1.2 | 180 | 75.5% | -7.9% |
| 15 | 太平镇 | 4.28 | 41 | 57 | 7 | 34 | 1.2 | 165 | 78.8% | -16.3% |
| 16 | 古林街 | 4.46 | 39 | 57 | 13 | 32 | 1.5 | 183 | 70.8% | -15.2% |
| 17 | 杭州道街 | 4.62 | 39 | 55 | 12 | 39 | 1.5 | 185 | 71.7% | -11.4% |
| 18 | 大港永明路 | 4.11 | 36 | 60 | 10 | 26 | 1.1 | 180 | 70.1% | -10.0% |
| 19 | 海滨街 | 4.08 | 40 | 50 | 9 | 24 | 1.4 | 180 | 73.5% | -13.0% |
| 20 | 新河街 | 4.40 | 40 | 59 | 10 | 33 | 1.3 | 174 | 73.9% | -11.1% |
| 21 | 新村街 | 4.68 | 40 | 61 | 12 | 25 | 2.9 | 177 | 79.9% | 2.6% |
| 22 | 中塘镇 | 4.21 | 39 | 59 | 7 | 30 | 1.1 | 178 | 75.9% | 5.4% |
| 23 | 汉沽河西一经路 | 4.41 | 38 | 64 | 10 | 31 | 1.3 | 183 | 69.8% | -9.5% |
| 24 | 新港街 | 4.92 | 40 | 62 | 10 | 43 | 2.4 | 167 | 78.6% | 2.6% |
| 25 | 保税区海河道 | 4.33 | 40 | 59 | 8 | 32 | 1.4 | 171 | 73.6% | -7.0% |
| 26 | 杨家泊镇 | 4.45 | 41 | 61 | 10 | 33 | 1.3 | 172 | 75.8% | -6.8% |
| 27— | 北塘街 | 4.62 | 41 | 56 | 7 | 37 | 1.9 | 179 | 71.2% | -6.8% |
| 28 | 汉沽街 | 4.64 | 45 | 56 | 11 | 38 | 1.4 | 171 | 70.3% | 0.0% |
| 29— | 胡家园街 | 4.72 | 46 | 59 | 10 | 33 | 1.9 | 174 | 70.3% | 2.2% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

# Text boxes

附表6

附表7