1月份环境空气质量状况

总体情况：2023年1月，滨海新区环境空气质量达标24天，同比增加2天，达标天数比例为77.4%；重污染天数2天，同比增加2天；PM2.5浓度为61µg/m3，同比上升19.6%，与全市平均水平持平。6项主要污染物中，PM2.5、PM10、NO2浓度超过国家标准值，SO2、CO、O3这3项污染物浓度均达标。

全市排名：1月份，新区环境空气质量综合排名为全市第6名；月度PM2.5浓度排名为全市第6名(并列)，PM2.5同比改善率排名为全市第8名，达标天数比例排名为全市第4名(并列)。

区域污染特点：河西一经路和永明路PM2.5均偏高，受扬尘源、燃烧源和机动车综合影响较大；河西一经路PM10浓度偏高，受扬尘源影响较大；第四大街NO2浓度偏高，机动车影响较大；永明路SO2浓度偏高、河西一经路CO偏高，燃烧源影响相对较明显。

街镇排名情况：1月份，滨海新区各街镇空气质量综合排名前三名为新河街、高新区高新六路、新港街，排名后三名为中塘镇、新北街和第四大街；河西一经路和永明路并列PM2.5浓度最高的点位，中塘镇位列倒数第三名；PM2.5同比改善程度相对较差的三个点位为中塘镇、北大港水库和新村街；新北街为达标天数比率最低的点位，天津港南疆港、太平镇、古林街和第四大街并列倒数第二名。

附表1

滨海新区1月份环境空气质量与去年同期对比

| 年份 | 细颗粒物(PM2.5) μg/m3 | 可吸入颗粒物(PM10) μg/m3 | 二氧化硫 (SO2) μg/m3 | 二氧化氮 (NO2) μg/m3 | 一氧化碳(CO) mg/m3 | 臭氧 (O3) μg/m3 | 综合指数PMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数值 | 综合排名 |
| 2022年 | 51 | 76 | 11 | 44 | 1.4 | 58 | 4.54 | 6 |
| 2023年 | 61 | 104 | 11 | 45 | 1.4 | 65 | 5.29 | 6 |
| 同期相比 | ↑19.6% | ↑36.8% | —— | ↑2.3% | —— | ↑12.1% | ↑16.5% |

注：“↓”表示同比改善，“↑”表示同比恶化，“—”表示同比持平。

附表2

1月份新区污染物浓度和空气质量综合排名情况

| 综合排名 | 点位 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 综合指数 | PM2.5改善率% | 达标天数比率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (mg/m3) | (ug/m3) |  |  |  |
| 1 | 生态城汉北路 | 55 | 96 | 9 | 41 | 1.1 | 67 | 4.81 | 7.8 | 77.4 |
| 2 | 保税区西四道 | 56 | 101 | 9 | 45 | 1.4 | 68 | 5.08 | 21.7 | 80.6 |
| 3 | 汉沽河西一经路 | 67 | 112 | 13 | 43 | 1.6 | 68 | 5.63 | 21.8 | 74.2 |
| 4 | 大港永明路 | 67 | 104 | 16 | 46 | 1.4 | 65 | 5.58 | 26.4 | 74.2 |
| 5 | 开发区第四大街 | 62 | 109 | 10 | 48 | 1.4 | 58 | 5.41 | 29.2 | 61.3 |
| 滨海新区 | 61 | 104 | 11 | 45 | 1.4 | 65 | 5.29 | 19.6 | 80.6 | 77.4 |
| 国家标准 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 | 160 | —— | —— | —— |

注：1.根据“十四五”考核指标变化，排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.综合指数越小，表明空气质量越好。

3.CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

附表3                   2023年1月全市各区环境空气质量综合排名

新区1月份各街镇空气质量排名情况

| 排名 | 地区 | 月累计值 | 达标天数比率 | PM2.5同比 改善率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合 指数 | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO-95PER | O3-8H-90PER |  |  |
| 滨海新区 滨海新区 | 5.29 | 61 | 104 | 11 | 45 | 1.4 | 65 | 77.4% | 19.6% |
| 1 | 新河街 | 4.94 | 47 | 83 | 19 | 44 | 2.5 | 58 | 80.6% | -2.1% |
| 2 | 高新区高新六路 | 4.45 | 48 | 94 | 7 | 31 | 1.7 | 66 | 80.6% | 0.0% |
| 3 | 新港街 | 4.86 | 37 | 91 | 3 | 46 | 3.5 | 67 | 77.4% | -17.8% |
| 4 | 胡家园街 | 4.93 | 50 | 85 | 10 | 46 | 2 | 75 | 77.4% | -31.5% |
| 5 | 南港工业区 | 4.65 | 51 | 85 | 10 | 36 | 2.2 | 58 | 80.6% | 2.0% |
| 6 | 保税区海河道 | 4.78 | 41 | 94 | 9 | 47 | 2.1 | 66 | 74.2% | -18.0% |
| 7 | 东疆综合保税区 | 4.61 | 31 | 82 | 10 | 54 | 2.7 | 56 | 71.0% | -32.6% |
| 8 | 杨家泊镇 | 5.15 | 51 | 96 | 27 | 37 | 2.1 | 66 | 80.6% | 10.9% |
| 9 | 寨上街 | 5.26 | 52 | 96 | 10 | 40 | 3.2 | 68 | 77.4% | 4.0% |
| 10 | 塘沽街 | 5.24 | 55 | 95 | 12 | 42 | 2.5 | 68 | 80.6% | 22.2% |
| 11 | 生态城汉北路 | 4.81 | 55 | 96 | 9 | 41 | 1.1 | 67 | 77.4% | 7.8% |
| 12 | 汉沽街 | 5.15 | 51 | 102 | 10 | 46 | 2 | 66 | 71.0% | -15.0% |
| 13 | 保税区西四道 | 5.08 | 56 | 101 | 9 | 45 | 1.4 | 68 | 80.6% | 21.7% |
| 14 | 小王庄镇 | 5.18 | 55 | 101 | 9 | 40 | 2.5 | 62 | 74.2% | 5.8% |
| 15 | 新城镇 | 5.21 | 50 | 95 | 19 | 50 | 1.8 | 64 | 67.7% | -7.4% |
| 16 | 杭州道街 | 5.37 | 49 | 75 | 17 | 56 | 3.1 | 70 | 64.5% | -3.9% |
| 17 | 新村街 | 4.75 | 59 | 56 | 16 | 23 | 3.8 | 74 | 80.6% | 31.1% |
| 18 | 海滨街 | 5.10 | 60 | 92 | 13 | 43 | 1.5 | 64 | 74.2% | 9.1% |
| 19 | 大沽街 | 4.69 | 59 | 101 | 13 | 20 | 1.7 | 65 | 71.0% | 7.3% |
| 20 | 北塘街 | 5.23 | 56 | 92 | 11 | 50 | 1.7 | 74 | 71.0% | 12.0% |
| 21 | 汉沽河西一经路 | 5.63 | 67 | 112 | 13 | 43 | 1.6 | 68 | 74.2% | 21.8% |
| 22 | 北大港水库 | 5.14 | 62 | 89 | 12 | 37 | 2.2 | 67 | 74.2% | 31.9% |
| 23 | 天津港南疆港 | 5.51 | 56 | 99 | 9 | 53 | 2.5 | 63 | 61.3% | 12.0% |
| 24 | 大港永明路 | 5.58 | 67 | 104 | 16 | 46 | 1.4 | 65 | 74.2% | 26.4% |
| 25 | 太平镇 | 5.37 | 64 | 99 | 13 | 41 | 1.7 | 72 | 61.3% | 8.5% |
| 26 | 古林街 | 5.57 | 64 | 99 | 13 | 47 | 2.1 | 64 | 61.3% | 20.8% |
| 27 | 开发区第四大街 | 5.41 | 62 | 109 | 10 | 48 | 1.4 | 58 | 61.3% | 29.2% |
| 28 | 新北街 | 5.65 | 57 | 107 | 8 | 54 | 2.4 | 66 | 58.1% | 29.5% |
| 29 | 中塘镇 | 5.25 | 66 | 96 | 6 | 45 | 1.3 | 69 | 64.5% | 34.7% |

注：1.排名按照各站点PM2.5浓度、PM2.5改善率和达标天数比率各占30%、30%和40%权重统计。

2.CO浓度单位是mg/m3，其余均为μg/m3。

# Text boxes

附表4